# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ

# «AIKO» мод.700, 701, 702

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

- Как открыть сейф?

1.1.Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую

цифру напротив красной метки - четыре раза.

1.2.Поверните диск  кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру          вашего кода напротив красной метки - три раза.

1.3.Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего

кода напротив красной метки – два раза.

1.4.Медленно поверните диск кодового замка против часовой стрелки до упора, пока четвертая цифра вашего кода не установится напротив красной метки – один раз.

1.5.Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

- Как закрыть сейф?

2.1.Плотно закройте дверь сейфа.

2.2.Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3.Поверните диск кодового замка несколько раз влево.

- Система сигнализации.

Сейфы  «Айко» могут комплектоваться звуковой сигнализацией.

Система включается при попытке перемещения сейфа или в результате удара по сейфу.

3.1.Включение системы происходит следующим образом:

3.1.1.Перевидите переключатель, находящийся на внутренней сторона двери, в положение “ON”, при этом загорится красный светодиод.

3.1.2.Закройте дверь. Система сигнализации активизирована.

4.   Электропитание, замена батареек.

4.1.Электропитание звуковой сигнализации осуществляется от двух батареек типа  1,5 V ALKALINE.

4.2.Проверка батареек происходит следующим образом:

переведите переключатель в положение “ON” и в течение 5-6 секунд наблюдайте за красным светодиодом, если он не загорится или будет гореть тускло, то необходимо заменить батарейки.

# 5.   Инструкция по смене кода

Перед операцией по замене кода внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию.

На данных замках меняются три первые цифры вашего кода. Последняя цифра кода не может быть изменена.

1.Откройте дверь сейфа предварительно набрав кодовую комбинацию и провернув ключ(и) до упора по часовой стрелке.

2.На внутренней стороне двери сейфа откройте панель замка (верхняя панель), предварительно отвернув винт фиксации.

3.Отверните два винта, крепящих крышку замка, и снимите ее.

4.На крышке замка отделите стопорное кольцо.

5.Снимите первую пластину:

- На первой пластине, путем обычного выдавливания, отделите внутреннюю шайбу с зубцами, на которой находится риска, указывающая на значение цифры, соответствующей третьей цифре кода (цифры расположены по окружности внешней пластины и соответствуют значениям от 0 до 99);

- Внутренняя шайба с зубцами и указательной риской устанавливается обратно в пазы внешней пластины так, чтобы риска находилась напротив нового значения выбранной вами цифры.

6.Снимите вторую пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую второй цифре кода.

7.Снимите третью пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую

первой цифре кода.

8.Установите пластины обратно в порядке их снятия.

9.Занесите новые значения кода, соответствующие третьей, второй и первой цифрам кода, в паспортный лист сейфа.

10.Закрепите стопорное кольцо.

11.Закрепите крышку замка.

12.Закрепите панель замка.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед закрытием сейфа, после смены кода, проверти работу замка при  открытом сейфе.

В случае смены кода компания «Промет» не несет гарантийную

ответственность за восстановление кода при его утере.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,

обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:

тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru

# Text boxes

ВНИМАНИЕ!

Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все  начать сначала с п.1.1.