Инструкция замка

DFS-S plus к сейфу Вупертал

|  | Открытая коробка для батарей |
| --- | --- |
| Клавиатура | Закрытая коробка для батарей |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Замок работает с кодом, который состоит из 6 цифр или букв. Каждое нажатие кнопки на клавиатуре подтверждается звуковым сигналом (тоном) и визуальным сигналом (диодом). По введению правильного кода следует короткий и длинный звуковой сигнал (тон); по введению неправильного кода слышится только длинный тон. Если перерыв между введением очередных цифр или букв длится дольше чем 30 секунд, действия надо повторить.

ОТКРЫТИЕ:

1. кнопка «*»

2. кнопки «1 2 3 4 5 6» (фабричный код)

3. кнопка «*»

Если код введён правильно, замок откроется. Это подтвердится двумя короткими звуковыми сигналами (тонами). Чтобы открыть дверь, надо повернуть ручку в правую сторону. Если код введён неправильно, надо нажать кнопку «С» и повторить введение кода.

ЗАКРЫТИЕ

Чтобы закрыть дверь, надо повернуть ручку в левую сторону, потом нажать кнопку «С», закрытие замка подтвердится одним коротким звуковым сигналом (тоном). Если ручка не будет повернута до конца, то при открытии или закрытии дверей появится короткий и длинный звуковой сигнал (тон). Это значит, что замок не закрылся. В этом случае, необходимо повторить все действия сначала.

ИЗМЕНЕНИЕ Фабричного (Мастер) кода (возможно только при открытых дверях):

- кнопку (*) придержать до момента, пока не прозвучит 5 коротких тонов;

- ввести действующий до сих пор фабричный код 1 2 3 4 5 6

- нажать кнопку (0), чтобы изменить фабричный код;

- ввести новый код;

- нажать кнопку (*),

- Ввести повторно новый код

- и нажать кнопку (*). Вы услышите короткий звуковой сигнал и увидите, что загорится  светодиод  зелёным светом. Тем самым подтверждается правильно введённый код.

Если услышите длинный звуковой сигнал и загорится красным цветом светодиод – код введен ошибочно. В таком случае по-прежнему действует фабричный (мастер) код. Чтобы ввести новый код, надо повторить действия от 1 до 7 пункта.

- при правильном введении (зелёный сигнал с коротким тоном), в течение 5 секунд, звучит четырёхкратный короткий тон (заглушенный), этим подтверждается принятие изменённого кода.

При открытых дверях надо проверить, реагирует ли замок на новый код (закрывается ли ригель и замок).

Закройте дверь только в том случае, если Вы уверены, какой код Вы ввели.

ВАЖНО:

Замок гарантирует защиту и безопасность только в том случае, когда введённый код не доступен посторонним лицам.

БЛОКИРОВКА ЗАМКА

Если 4-е раза подряд введен неправильный код, звучит длинный тон и одновременно загорается красный диод. Наступает блокирование замка на 5 минут, красный диод горит ещё 10 секунд. Если по истечении времени блокирования опять будет введён неправильный код, замок сразу блокируется на 5 минут. Только вводя правильный код можно остановить процесс блокирования.

СНАБЖЕНИЕ ТОКОМ / ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Для снабжения замка током нужны 2 батареи - 1,5V АА.

Доступ до коробки с крышкой для батарей возможен только при открытых дверях. Она заметно встроена и находится, в каждом типе сейфов, на дверной коробке или непосредственно на внутренней прикрывающей плите двери.

Замена батарей необходима тогда, когда при введении замка в действие слышится один длинный тон, вместо двух коротких тонов.

Тогда батареи надо заменить немедленно, так как после десяти открываний со слабыми батареями, уверенность и безопасность работы замка уже не гарантируются.

АВАРИЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ ТОКОМ

В случае, если батарея полностью использована и замок уже нельзя открыть, к замку снаружи можно подключить батарею 9V к специальным контактам золотого цвета, находящимся около клавиатуры ( + и - ) и после этого с внешней батареей открывать замок так, как описано в пункте ОТКРЫТИЕ.

НОВЫЙ СТАРТ (РЕСТАРТ)

В случае, если батарея ещё не использована, а замок не реагирует на действия, вновь активировать работу, нажав и удерживая кнопку ( 11 ) в течении 3 секунд. Рестарт не ликвидирует  и не изменяет прежнего программирования замка.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

По введению кода или после программирования замка владельцем, замок остаётся активным. Если в течение 30 секунд клавиатура больше не будет использована, в замке включается экономный режим и клавиатура отключается. Это подтверждается двумя короткими тонами.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ  С ПОМОЩЬЮ ВТОРОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря главной системе управления, замок можно открыть с помощью второй независимой системы управления. Детали смотрите  в приложении 1 на последней странице.

Полный диапазон возможностей замка. Тип S plus.

Программа кода 0:          Изменение главного кода

0 – утверждает введение главного кода

Программа кода 1:          Программирование, изменение или удаление 9 подкодов

1 – с 6-цифровым числом утверждает подкод

1 – без 6-цифрового числа блокирует подкод

Программа кода 2:          Декларирование гостиничной версии I

2 – утверждает гостиничную версию I

Программа кода 4:          Ликвидирует все подкоды, включая гостиничную версию

4 – ликвидирует все подкоды

Программа кода 5:          Декларирование гостиничной версии II

5 – утверждает гостиничную версию II

Программа кода 6:          Программирует и ликвидирует взаимосвязь кодов

6 – программирует взаимосвязь кодов:

1-активирует / 0-ликвидирует взаимосвязь кодов

Программа кода7.1:        Программирование и удаление открытия

с временным задержанием

7 – программирует временное задержание через:

1-активирует / 0-ликвидирует временное задержание

Программа кода 7.2:       Программирование и удаление времени блокады

7 – программирует время блокады через:

1-активирует / 0-ликвидирует время блокады

Программа кода 7.3:       Программирование и удаление окон открытия

Окна открытия только тогда эффективны, когда

активировано временное задержание

Программа кода 9:          Программирование и удаление автоматического

запирания ригелей

9- программирует автоматическое запирание ригелей через:

1-активирует / 0-ликвидирует автоматическое запирание ригелей

Программа кода - :          Программирование кода гостиничного гостя

Возможно только когда активирована 2 или 5 программа кода

Приложение 1:                 Аварийное открытие с помощью 2 системы управления

Приложение 2:                 Функции подключения к программе ПК

Программа 1: Программирование, изменение и удаление новых  подкодов

Новые подкоды  может ввести только владелец сейфа и главного кода (Мастер-кода). Надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                                       - введение кода начнётся вместе с 5-м акустич.  и визуальн. сигналом

Ввести актуальный

Мастер код (6-цифровый)

Нажать кнопку 1                                       - утверждает введение подкода

Ввести номер подкода (1-цифровый)

Ввести новый подкод (6-цифровый)

Нажать кнопку *                                       - правильное программирование

подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование

подтвердится красным сигналом (диодом)

Пример:       *   1 5  7 9 2 3      1   01  3 8 2 1 5 3       *       - новый номер подкода 1 теперь 3 8 2 1 5 3

- закончит введение подкода

- новый подкод

- номер подкода

- утверждает введение подкода

- Мастер код

- начинает введение подкода

Ликвидировать подкоды может только владелец сейфа и главного кода (Мастер-кода).

Надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                                 - введение кода начнётся вместе с 5м акустич. и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 1                                 - утверждает введение подкода

Ввести номер подкода

(1-цифровый)

Нажать кнопку *                                 - правильное программирование

подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование

подтвердится красным сигналом (диодом)

Пример:       *  1 5 7 9 2 3       1  01  *                                   - номер подкода 1 теперь ликвидирован

- закончит удаление подкода

- номер подкода

- утверждает введение подкода

- Мастер код

- начинает введение кода

Программа 2: Программирование гостиничной версии I (Мастер-код и 1 Гость-код – код гостя)

Замок в открытом положении можно перепрограммировать на гостиничную версию I с помощью Мастер-кода. Гость гостиницы может легко ввести свой личный подкод (смотри Программу -  Программирование кода гостиничного гостя). Тогда замок можно открыть Гость-кодом или Мастер-кодом.

Надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                              - введение кода начнётся вместе с 5-м акустич. и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 2                              - утверждает введение гостиничной версии I

Нажать кнопку *                              - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Пример:       *  1 5 7 9 2 3       2  *

- закончит процедуру

- утверждает введение гостиничной версии I

- Мастер-код

- начинает введение гостиничной версии I

Программа 4: Удаление всех подкодов, включая гостиничную версию.

(Мастер-код, 9 кодов менеджеров и 1 Гость-код)

Замок в открытом положении можно с гостиничной версии перепрограммировать обратно, ликвидируя все подкоды. После этого можно опять программировать замок на 9 подкодов. Для этого надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                               - введение кода начнётся вместе с 5-м акустич. и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 4                              - ликвидирует все подкоды, включая гостиничную версию

Нажать кнопку *                              - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Пример:       *  1 5 7 9 2 3       4  *

- закончит процедуру

- ликвидирует все подкоды, включая

гостиничную версию

-  Мастеркод

- начинает введение подкода

Имейте ввиду, что удаление всех запрограммированных Гость-кодов, удалит все подкоды.

Программа 5: Программирование гостиничной версии II

(Мастер-код, 9 кодов менеджеров, и 1 Гость-код)

Замок в открытом положении можно перепрограммировать на гостиничную версию II с помощью Мастер-кода. Гость гостиницы может легко ввести свой личный подкод (смотри Программу - Программирование кода гостиничного гостя). В гостиничной версии II кроме Мастер-кода и Гость-кода замок можно открыть также с помощью 9 кодов менеджеров, если к ним будет открыт доступ с помощью Мастер-кода. Для этого надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                               - введение кода начнётся вместе с 5м акустич. и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 5                              - утверждает введение гостиничной версии II

Нажать кнопку *                              - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Пример:       *   1 5 7 9 2 3      5  *

- закончит процедуру

- утверждает введение гостиничной версии II

- Мастер-код

- начинает введение гостиничной версии II

Программа 6: Программирование и удаление взаимосвязи кодов (принцип 4-х глаз)

Замок в открытом положении можно перепрограммировать на взаимосвязь кодов с помощью Мастер кода. Тогда замок, кроме Мастер-кода, можно открыть также с помощью двух специальных подкодов. Для этого надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                             - введение кода начнётся вместе с 5-м акустич. и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код (6-цифровый)

Нажать кнопку 6                            - утверждает введение взаимосвязи кодов

Нажать кнопку 1 или 0                  - 1-активирует, 0-ликвидирует введение взаимосвязи кодов

Нажать кнопку *                            - правильное программирование  подтвердится  зелёным сигналом (диодом)

-неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Пример:       *   1 5 7 9 2 3       6     1  *

закончит процедуру

1-активирует, 0-ликвидирует взаимосвязь кодов

программирует взаимосвязь кодов

Мастеркод

начинает введение взаимосвязи кодов

Имейте ввиду, что программирование взаимосвязи двух кодов (принципа «4 глаза») – автоматически ликвидирует все раньше введённые подкоды.

Пример открытия замка при активированной взаимосвязи кодов

Введение кода первого пользователя, например:

*      4 8 7 3 2 3    *                                      правильное введение кода 1 пользователя подтвердится 1-кратным

зелёным сигналом (диодом)

закончит введение подкода

код 1 пользователя

начинает введение 1 подкода

Введение кода второго пользователя, например:

*     3 5 8 3 4 3     *

закончит введение подкода

код 2 пользователя

начинает введение 2 подкода

После правильного введения двух подкодов замок откроется.

Программа 7.1: Программирование и удаление - открытия замка сейфа с временной задержкой

Замок в открытом положении можно запрограммировать на открытие с временным задержанием от 01 до 99 минут. Для этого надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                            - введение кода начнётся вместе с 5м акустическим и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 7                            - утверждает введение временного задержания

Нажать кнопку 1 или 0                  - 1 - активирует, 0- ликвидирует временное задержание

Нажать кнопку *                            - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Теперь надо ввести время задержания от 01 до 99

Нажать кнопку *                            - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

Пример:       *    1 5 7 9 2 3  7     1  *   1 0    *                временное задержание запрограммировано на 10 минут

закончит введение времени задержания

время задержания от 01 до 99 минут

закончит введение кода

1-активирует, 0-ликвидирует временное задержание

программирует временное задержание

Мастер-код

начинает введение кода

Если активировано временное задержание открытия, замок откроется только по введению кода и после того как пройдёт время задержания. Введение временного задержания наступит по введению Мастер-кода или правильного подкода. Это подтвердится 3-кратным красным сигналом (диодом) и одновременно звуковым сигналом. Потом через каждых 5 секунд будет мигать красный диод. По истечении времени блокировки начнётся «окно открытия» (смотри программа 7.3) . В это время в течение 10 секунд будет светиться красный диод с одновременным звуковым сигналом. В течение этого времени надо ввести Мастер-код или подкод, эвентуально - при активном принципе 4 глаз (взаимосвязи кодов) – второй утверждённый подкод, тогда замок откроется. Если во время «окна открытия» не будет введён правильный код, замок выключится и процедуру надо будет повторить.

Программа 7.2:  Программирование и удаление времени блокады.

Замок в открытом положении можно запрограммировать на время блокирования от 1 до 255 часов. В таком случае, кроме Мастер-кода, замок можно открыть также под кодом или, при активированной взаимосвязи кодов, двумя кодами принципа 4 глаз. Для этого надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку «*»                         - введение кода начнётся вместе с 5м акустическим и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код (6-цифровый)

Нажать кнопку 7                            - активирует открытие с временным задержанием

Нажать кнопку 2 или 0                  -  2-активирует, 0-ликвидирует открытие с временным задержанием

Нажать кнопку *                            - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Дальнейшее программирование

выключено в случае введения 0   - ликвидации временного задержания

Теперь надо ввести время блокады от 001 до 255

Нажать кнопку *                            - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

Пример:       *     1 5 7 9 2 3    7  2     *   048    * 048  *    время блокады запрограммировано на 48 часов

закончит подтверждение времени блокады

подтверждение времени блокады (время блокады и

подтверждение должно быть одно и тоже)

закончит введение времени блокады

введение времени блокады (от 001 до 255 часов)

закончит введение кода

2-активирует, 0-ликвидирует время блокады

программирует время блокады

Мастер код

начинает введение кода

В случае ошибки, при разном времени блокады и подтверждении, звучит длинный сигнал с одновременным зелёным и красным диодом. Время блокады тогда не запрограммируется и надо начать процедуру ещё раз. После активирования времени блокады и закрытия замка (нажимая кнопку С) замок можно открыть только после истечения времени блокады. Время блокады считается от момента закрытия замка. После истечения времени блокады засветится зелёный диод с одновременным звуковым сигналом длительностью 60 секунд. В это время, но после истечения 60 секунд, замок можно открыть с помощью Мастер-кода, подкода, или, при активированной взаимосвязи кодов, двумя подкодами. Запрограммированное время блокады тогда ликвидируется и, в случае надобности, должно быть снова запрограммировано с помощью Мастер-кода.

Программа 7.3: Программирование окон открытия

При активированном открытии с временным задержанием есть возможность запрограммировать тзв. «окно открытия». Окно открытия это время в течении которого можно открыть замок после истечения времени задержания. Окно открытия запрограммировано на 3 минуты, а можно его запрограммировать на время от 3 до 15 минут. Надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку  «*»                        - введение кода начнётся вместе с 5м акустическим и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код (6-цифровый)

Нажать кнопку 7 и кнопку 3     - активирует окно открытия

Нажать кнопку *                        - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

Теперь надо ввести время окна открытия от 3 до 15

Нажать кнопку *                        - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

Пример:       *   1 5 7 9 2 3         7 3   * 0 5   *               окно открытия запрограммировано на 5 минут

закончит введение времени окна открытия

время окна открытия от 3 до 15 минут

закончит введение кода

программирует окно открытия

Мастер-код

начинает введение кода

Программа 9: Программирование и удаление автоматического запирания ригелей

Замок в открытом положении можно запрограммировать на автоматическое запирание ригелей. Если активизировано автоматическое запирание ригелей и двери сейфа не будут открыты, тогда после 10 секунд ригеля автоматически запираются. Во время этих 10 секунд появится 2-секундный оптический и акустический сигнал. Если в течение 10 секунд двери будут открыты, ригеля автоматически не запрутся. Если ригеля не будут автоматически заперты, каждые 20 секунд будет звучать сигнал.

Надо провести процедуру описанную ниже:

Нажать кнопку *                          - введение кода начнётся вместе с 5м акустическим и визуальным сигналом

Ввести актуальный Мастер-код

(6-цифровый)

Нажать кнопку 9                          - активирует автоматическое запирание ригелей

Нажать кнопку 1 или 0                - 1-активирует, 0-ликвидирует автоматическое запирание ригелей

Нажать кнопку *                          - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красн. сигналом (диодом)

Пример:       *     1 5 7 9 2 3    9  1     *                   автоматическое запирание ригелей активируется от

следующего открытия

закончит программирование

1-активирует, 0-ликвидирует программу

программирует автоматическое запирание ригелей

Мастер-код

начинает введение кода

Программа -:  Программирование Гость-кода в гостиничной версии

В открытом положении в замке можно запрограммировать личный код гостиничного гостя. Надо провести следующую процедуру:

Нажать кнопку *                  - введение кода начнётся вместе с 5м акустическим и визуальным сигналом

Ввести личный код гостя

(6-цифровый)

Нажать кнопку *                  - правильное программирование подтвердится зелёным сигналом (диодом)

- неправильное программирование подтвердится красным сигналом (диодом)

Пример:       *     4 8 7 3 2 3    *

закончит программирование

личный  Гостькод

начинает введение кода

Пример открытия замка Гость-кодом.

Если гость запрограммировал свой личный Гость-код, он может открыть сейф.

Пример:       *   4 8 7 3 2 3      *

закончит  процедуру

личный Гость-код

начинает введение Гость-кода

По введению правильного Гость-кода и с активированной  Гостиничной версией I или II  замок будет открыт.

Дополнение:

Аварийное открытие  с помощью второй независимой системой управления

Аварийное открытие работает с Мастер-кодом. Звуковые сигналы 2-ой системы управления заглушенные, выходят из замка.

1. Нажать кнопку 11 и держать пока не раздастся звуковой сигнал из замка

2. Кнопку 12 нажать столько раз, сколько составляет первая цифра кода (для 0 - 10 раз )

3. Нажать кнопку 13 для подтверждения первой цифры

4. Пункт 2 и 3 повторять для 2 - 6 цифр

5. Нажать кнопку 13 для подтверждения (принятия) кода. Если код введён правильно, последуют

4 звуковых сигнала

6. Нажать кнопку 12, которая откроет замок, сигнала уже не будет.

Теперь дверь можно открыть.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,

обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:

тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru

# Text boxes

11 12  13

3

14