## Система гостиничной безопасности

### Руководство эксплуатации

Информация данного руководства для пользователей может быть изменена производителем без предупреждения.

# Содержание

Благодарим за Ваш выбор усовершенствованной системы безопасности для гостиниц.

Мы надеемся, она будет служить Вам долгие годы.

Данное руководство показывает, как использовать и обслуживать систему гостиничной безопасности. Пожалуйста, прочитайте внимательно всю инструкцию перед началом использования сейфа.

-Руководство для пользователей

-Сервисный блок (CEU)

-Экстренный доступ

-Варианты надписей экрана

-Техническая информация

-Руководство для экстренного доступа

-Руководство по обслуживанию электронного блока

-Отслеживание записей в памяти замка

#### Инструкция для пользователей

## Открытие и закрытие сейфа

Примечание: Если ваш сейф укомплектован аварийным ключевым замком, то при транспортировке сейф будет закрыт на него, а электронный замок будет отключен.

Для того чтобы привести электронный замок в рабочее состояние необходимо:

- отпереть механический ключевой замок;

- открыть дверь сейфа, и в этом положении закрыть механический замок;

- вынуть ключ из замочной скважины;

- перевести выключатель, расположенный на задней крышке двери сейфа в положение ON (при этом запирающие ригели сейфа перейдут в положение «открыто» и на дисплее появится надпись OPEN)

- электронный замок готов к работе.

### Используя Ваш персональный код

Наберите код от 3 до 6 знаков и нажмите кнопку LOCK. Сейф закроется автоматически.

Чтобы открыть сейф, просто наберите код, которым закрыли сейф. Чтобы снова закрыть сейф, наберите тот же код или любой другой (от 3 до 6 знаков) и нажмите кнопку LOCK. Сейф закроется автоматически.

Код автоматически уничтожается из памяти замка после открытия.

Используя Вашу кредитную карту

Проведите Вашей картой по скважине в замке и нажмите кнопку LOCK. Сейф закроется автоматически. Чтобы открыть сейф, проведите Вашей кредитной картой по скважине в замке, и сейф откроется автоматически. Карта стирается автоматически из памяти замка после открывания. Чтобы снова закрыть замок – повторите операции.

Примечание: Для лучшего запоминания, набранный Вами код высвечивается на дисплее в момент закрытия.

Использование аварийного механического замка

Механический ключевой замок может быть использован для открытия и закрытия сейфа в экстренных случаях, при поломке основного электронного замка.

Внимание: Аварийный замок  не может быть использован для закрытия сейфа в том случае, когда он открыт основным электронным замком.

## Встроенная блокирующая система

Встроенная блокирующая система определяет несанкционированные попытки открыть сейф. Если были произведены попытки открыть сейф неправильным кодом, то после 4 попыток сейф блокируется на 30 минут, и нет возможности его открыть. Время блокировки отсчитывается в обратном порядке на дисплее. Новые попытки открыть сейф можно производить по окончании срока блокировки. Следующие 4 попытки открыть сейф неверным кодом блокируют сейф ещё на 30 минут. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет использован правильный код.

Примечание: Процесс блокировки можно прервать немедленно, открыв сейф сервисным блоком.

Детектор низкого заряда батареи

В механизме замка есть функция постоянного мониторинга уровня заряда батарей.

Если заряд батарей снижается, на дисплее загорится сигнал о необходимости смены батареек: "BA-LO". В любое время уровень заряда батарей можно проверить нажатием соответствующей кнопки. Кроме того, система автоматически предупреждает звуковыми сигналами о том, что уровень батарей приблизился к критической отметке.

Предупреждение: Когда сейф закрыт, дважды нажмите кнопку CLOSE проверить уровень заряда батарей. Вы увидите надпись: BA-HI   или  BA-LO. Если BA-LO, то необходимо сменить батарейки.

Устанавливать 4 батарейки размера AA alkaline. Срок использования 1 1/2 года при трёх открываниях / закрытиях в день.

## Отсутствие электропитания

В случае отсутствия электропитания, встроенный процессор разрешает сервисному блоку открыть сейф.

Предупреждение: Подсоедините сервисный блок к сейфу и завершите процесс. Сейф откроется. Смените батарейки.

## Надписи дисплея

OPEN-Ваш сейф открыт

CLOSED-сейф закрыт

ERROR-набран неправильный код или совершено неправильное действие

BA-HI-уровень батарей высокий (хороший)

BA-LO-уровень батарей низкий (необходимо сменить)

HOLD 30-блокировка на 30 минут, после 4 неправильных открываний.

## Внутренняя диагностика

Механизм отельного замка имеет встроенную функцию диагностики, которая высвечивает на дисплее причину неисправности.

ERROR - это означает, что введён неправильный код, пользователь забыл свой код.

ERROR 1 - сейф не открывается из-за давления на ригели.

ERROR 2 - сейф не может быть открыт из-за блокировки ригелей.

См. Советы по открыванию (техническая информация )

# Сервисный блок ( CEU)

Сервисный блок современный и достаточно простой в использовании электронный механизм, состоящий из клавиатуры, дисплея и ручки для переноса. Он используется для открывания сейфа, в случае если гость забыл код или уехал, оставив сейф закрытым. Сервисный блок используется для прекращения периода блокировки или для открытия сейфа, когда нет питания от батареек.

# Инструкция по использованию

Внешний сервисный блок (CEU) управляется 2 программируемыми кодами;

Код менеджера (4 знака) и мастер-код сейфа (4 знака)

Заводской мастер-код - 1111, код менеджера - 2222.

Необходимо сразу же сменить оба кода после установки сейфа в отеле. Для смены кодов, читайте приложение A.

В случае если один из кодов был забыт, вы можете изменить оба кода, вернув им заводские номера. Читайте приложение B.

Имейте в виду, что блок CEU используется для сейфов в конкретном отеле и не может быть использован в другом отеле (см. инструкцию по программированию серийного номера).

# Электронная блокировка

Для открывания сейфа с помощью CEU (если гость забыл код или закрыл сейф, покинув отель), проделайте следующую процедуру:

1. Подсоедините сервисный блок к сейфу с помощью контактных разъёмов, расположенных под клавиатурой замка.

2. Включите сервисный блок, вы увидите надпись C-E-U- на дисплее сервисного блока.

3. Наберите код 1,1,1,1 и нажмите кнопку ENTER (#)

4. Если код правильный, вы увидите надпись GOOD на дисплее сервисного блока

5. Наберите код 2,2,2,2 и нажмите кнопку ENTER (#)

6. Подождите, пока появится слово OPEN на дисплее сервисного блока.

7. После открывания сейфа вам необходимо переустановить сейф (ON/OFF).

Приложение A

## Смена мастер кодов на сервисном блоке

Руководство отеля может изменить мастер-код без сейфа. По соображениям безопасности, вы должны знать существующий мастер-код/ы для возможности их изменения.

Для смены заводского мастер-кода на ваш код, проделайте следующие процедуры.

## Смена кода менеджера

## 1. Включите сервисный блок

## 2. дважды нажмите кнопку CLEAR (*)

3 Слово PROG появится на дисплее сервисного блока

4. Наберите заводской (используемый) код (Вы можете изменить его, лишь зная прежний)

5. Нажмите кнопку CLEAR (*) один раз, затем кнопку 1

6. Слово NEW- C1 появится на дисплее сервисного блока

7. Наберите ваш новый 4-значный код и нажмите кнопку ENTER

8. Слово DONE появится на экране

Код менеджера изменён

## Смена мастер-кода сейфа

## 1. Дважды нажмите кнопку CLEAR (*)

## 2. Слово PROG появится на дисплее сервисного блока

3. Наберите заводской (используемый) мастер-код (Вы можете изменить мастер-код, зная прежний)

4. Нажмите CLEAR (*) один раз, затем 2

6. Слово NEW- C2 появится на дисплее сервисного блока

7. Наберите ваш новый 4-значный код и нажмите кнопку ENTER

8. Слово DONE появится на дисплее

Мастер-код сейфа изменён

Приложение B

## Восстановление мастер кодов на сервисном блоке

## В случае, если один из кодов потерян, вы можете восстановить RESET их на сервисном блоке, вернув им заводские значения.

## Для этого проделайте следующие процедуры.

## 1. Дважды нажмите кнопку CLEAR

## 2. Наберите код 2593

## 3. Нажмите CLEAR и 9

## 4. Слово RESET появится на дисплее сервисного блока

## 5. Нажмите ENTER

## 6. Слово Done появится на экране

Сейчас используются коды 1111 и 2222.

# Функция самодиагностики сервисного блока

Эта функция проявляется в появлении на дисплее следующих надписей.

1. ERROR - Неправильный код или неверное действие

2. ERROR 1 - сервисный блок не подсоединён

3. ERROR 2 - используется неверный сервисный блок (не может использоваться в данном отеле)

4. ERROR 3 - Проблема с сейфовым мотором. Проверьте это другим сервисным блоком. Если это сообщение повториться, вы должны вскрыть сейф путём высверливания (см. приложение 8)

5. BA LOW - Смените батарейки, низкий заряд

Записи дисплея

В сейфе ведётся запись последних 12 открываний.

Эти записи высвечиваются на дисплее, и не могут быть распечатаны.

Процедура должна быть следующей:

Следуйте инструкциям:

1. Дверь сейфа должна быть открытой.

2. Наберите код 715029 + LOCK(#) и вы увидите запись о 12 последних открываниях сейфа (читайте информацию справа налево).

Например

Первая запись дисплея состоит из 6 цифр, которые показывают (отображают) последние 6 открываний. Через 60 секунд появится запись из следующих 6 цифр, показывающих первые 6 открываний. Вам необходимо списать эти данные для последующих сравнений.

Это последние открывания

(

| 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7                   8                   9                  10                  11                 12 (

| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1                   2                    3                   4                    5                    6

Цифра 1 означает – открыто кодом пользователя

Цифра 2 означает – открыто мастер кодом

Цифра 3 означает – экстренное открывание компьютеризированным сервисным блоком.

Цифра 4 означает - включение ON или выключение OFF сейфа

Цифра 5 означает – открыто магнитной карточкой клиента

Цифра 6 означает – открыто карточкой менеджера

Цифра 7 означает – комбинация мастер-кода + мастер карты

Техническая информация

Надписи дисплея сейфа:

### ERROR -

Неверный код или неверная карта, либо вы не следовали инструкции эксплуатации сейфа.

### ERROR 1-

Давление на ригели внутри сейфа, читайте: OPEN -- CLOSED --ERROR 1.

решение:

попробуйте открыть сейф вашим кодом/карточкой, прижимая дверь сейфа, при уменьшении давления вы можете открыть сейф, если не получится, вы опять увидите надпись.

Однако вы можете использовать сервисный блок, который откроет сейф в любой ситуации.

### ERROR 102-

Что-то мешает ригелям закрыть сейф, они не могут двигаться.

решение:

Попытайтесь выяснить, что мешает двигаться ригелям. Если всё в порядке, нажмите кнопку включения (ON /OFF). Обязательно проверяйте сейф, чтобы избежать ситуации использования гостем неисправного сейфа.  Если надпись продолжает светиться на экране, вы должны проверить мотор и заменить его (или весь запирающий механизм замка) для дальнейшего использования сейфа.

ERROR ERROR-

Если при попытке закрыть сейф вы видите такую надпись, это значит, что сейф заблокирован из-за неправильного использования посетителем отеля (случаи вандализма).

Решение:

Чтобы начать пользоваться сейфом, проделайте следующие действия:

1. OFF/ ON (загрузка)

2. Наберите 920517 + кнопку LOCK

3. Наберите 172012+ LOCK, затем нажмите 122101 (подождите пока надпись не погаснет)

После этого попытайтесь открыть сейф по инструкции. Если эти действия не вернули сейф в обычный режим, вам необходимо обнаружить и заменить неисправную деталь.

BA-HI/LO -  Заряд батарей высокий/низкий – состояние аккумуляторных батарей.

BA - LO   загорается на экране в случае низкого заряда батарей, смените батареи.

Рекомендуемые действия в экстренных случаях:

Если сейф закрыт, и вы не можете его открыть своим кодом или карточкой – наступила экстренная ситуация.

1. Используйте системный блок для открывания сейфа (или аварийный механический замок).

2. Если системный блок не открывает сейф, выясните, проблема ли это в системном блоке или в сейфе. Проверьте системный блок с другим сейфом.

3. Если проблема с сервисным блоком, используйте другой (или замените неисправную деталь как можно скорее).

4. Если проблема с сейфом и все предыдущие действия не дали результата, вы должны обращаться  в сервисную службу предприятия изготовителя.

Сообщения на экранах сейфа и сервисного блока помогут вам определить, что случилось с сейфом или с сервисным блоком (см. техническую информацию).

***

В каждом отеле должно быть как минимум 2 сервисных блока, один используется ежедневно, другой для подстраховки.

# Инструкция для пользователей блока SMART

Эта информация необходима, если вы используете функцию наблюдения Smart

Блок Smart logger – умное устройство, которое сконструировано для стандартных систем, чтобы зафиксировать историю открываний сейфа. Это устройство записывает последние 200 открываний с датой и временем, а также способ открывания. Вы можете увидеть эту информацию на дисплее блока, а также распечатать её.

Для использования этой функции, вам необходимо:

1. Блок Smart

2. сейф с функцией поддержки быстрого наблюдения (Smart)

## Приступайте к работе, проделав следующие действия:

Запрограммируйте время и дату на блоке быстрого наблюдения и на сейфе.

## А. На блоке

1. Включите, нажав кнопку ON, на экране высветится дата и время.

Установите ваше местное время и дату на блоке.

2. Нажмите 0, чтобы попасть в меню.

3. Нажмите 6 - set time (установка времени и даты).

4. HOURS—часы, нажмите LOCK, MINUTES—минуты, нажмите LOCK,

SECONDS—секунды, нажмите LOCK, DAY—дни, нажмите LOCK,

MONTHS—месяцы, нажмите LOCK,  YEAR—год, нажмите LOCK.

Для подтверждения нажмите 1, и ваши данные будут установлены.

Нажмите 2 или 0, ваши изменения не сохранятся.

После программирования вашего местного времени и даты на блоке, установите такие же данные на сейфе для того, чтобы начать его использование.

B. Программирование сейфа:

1. После программирования блока, соедините блок с сейфом посредством специального соединителя. Отверстие для контакта с блоком расположено на сейфе возле кнопки включения/выключения ON/OFF.

2. Нажмите 0 на блоке, чтобы попасть в меню.

3. Нажмите 1 - Init safe – (включить сейф), на сейфе установятся те же данные, которые вы установили на блоке быстрого наблюдения. Ввод этой информации подтверждается соответствующими надписями на блоке.

4. Сейчас сейф готов для записывания информации о последних открываниях.

5. Разъедините сейф и блок быстрого наблюдения.

Помните, без программирования времени и даты на сейфе, сейф работать не будет. Информация о последних открываниях будет получена в соответствии с установленными вами данными.

Получение информации о 200 последних открываниях:

1. Нажмите 0, чтобы попасть в меню.

2. Соедините сейф и блок быстрого наблюдения, расположенный возле кнопки ON/OFF на сейфе.

3. Нажмите 2 – Загрузка.

4. Наберите номер комнаты (до 4 знаков) и нажмите LOCK.

5. Для подтверждения нажмите 1. Информация с сейфа будет записана на блок быстрого наблюдения. При завершении загрузки, на экране высветится надпись возвращения в исходное состояние.

6. Разъедините блок и сейф.

7. Чтобы увидеть 200 последних открываний на дисплее блока быстрого наблюдения,

нажмите 3-View (вид).

Нажимая следующие кнопки, получите информацию:

1 	=	на одно открывание вперёд

7 	=	на одно открывание назад

3 	=	вперёд на 4 открывания

9 	=	назад на 4 открывания

8. Чтобы распечатать информацию с блока быстрого наблюдения, соедините его с принтером (сбоку вы увидите устройство для соединения), нажмите 4 – print (печать), информация будет распечатана.

Значение следующих кодов:

Code 	- открыто кодом гостя.

Mcod	- открыто мастер кодом.

Emcy - открыто сервисным блоком.

Rst - RESET (сброс) после нажатия кнопки ON/OFF

Card – открыто магнитной карточкой гостя.

Mcrd – открыто мастер картой

MK+C – комбинация мастер код + мастер карта

Важная информация для запоминания:

1. После программирования времени и даты на сейфе с блока быстрого наблюдения, сейф должен быть включён ON (очень важно запомнить).

Если сейф выключен OFF более 7 дней, установка времени на сейфе может быть потеряна, в этом случае вы должны повторить действия по инструкции B.

2. Если сейф без батареек или выключен OFF более 7 дней, установка времени, установленная на сейфе может быть потеряна. Чтобы избежать возможности использования гостем сейфа с неверно установленным временем, после каждой смены батареек, проверяйте правильность установки времени и даты с помощью блока быстрого наблюдения, согласно инструкции B.

3. Если вы не уверены, что дата и время, установленные на блоке быстрого наблюдения соответствуют вашему местному времени, действуйте согласно инструкции А.

4. Полученная информация (о последних 200 открываниях) будет храниться в памяти блока быстрого наблюдения, пока вы не выключите его OFF.

5. Если вы увидите знак ZZzzz… – блок находится в состоянии покоя для сохранения заряда батарей, нажмите 0, чтобы попасть в меню.