# Инструкция по эксплуатации

### сейфа с кодовым электронным замком  серии 44..-45..

* Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с комнатной температурой  и относительной влажностью не более 80%.

На вашем сейфе установлен (в зависимости от комплектации):

- электронный кодовый и аварийный механический замок;

- электронный кодовый замок.

Код электронного замка программируется от  3 до 8 цифр.

Всего возможно набрать 111111000 таких комбинаций.

Подготовка сейфа к эксплуатации.

A). Для сейфов имеющих ключ аварийного открывания.

1) Откройте дверь ключами аврийного открывания сейфа.

2) Вставте 4 батарейки размер АА 1,5 V, соблюдая полярность,

после этого замок готов к работе.

3) Закройте сейф ключом, выньте ключ.

## ВНИМАНИЕ!!! Никогда не оставляйте в сейфе ключи аварийного открывания.

Б). Для сейфов не имеющих ключ аварийного открывания.

Откройте дверь и вставте 4 батарейки размер АА1,5Vсоблюдая полярность, после этого замок готов к работе.

1. Как открыть сейф?

1.1.Нажмитие кнопку С;

1.2.Наберите код, на который закрыт сейф (начальная установка 0000);

1.3.Нажмите кнопку Е, вы услышите продолжительный сигнал и сейф откроется.

*Пауза между нажатием кнопок не должна превышать 5 сек., иначе процедуру открывания придется повторить сначала.

После открывания загорится сигнал ОК.

2. Как закрыть сейф?

2.1. Закройте дверцу сейфа.

2.2. Нажмите кнопку Е, сейф закроется, Вы услышите продолжительный сигнал и загорится сигнал ОК.

3. Как сменить код замка?

Операции выполняйте при открытой дверце сейфа.

3.1. Откройте сейф (пункт 1). Сигнал ОК горит в течение 6 секунд.

3.2. Пока горит сигнал ОК, нажмите кнопку С и держите нажатой до тех пор, пока не загорится сигнал CHANGE.

3.3. Наберите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите кнопку Е.

3.4. Еще раз наберите новый код и нажмите кнопку Е - загорится сигнал ОК.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой

двери сейфа – «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух раз.

Работа элементов питания рассчитана примерно на 1 год пользования сейфом. Если при работе сейфа загорелся сигнал BATTERY, то необходимо заменить элементы питания. Если по какой-то причине емкость батареек упала настолько, что сейф не открывается, необходимо заменить элементы питания. Вы должны подключить внешний разъем между индикаторами ОК и ERROR красным проводом в сторону индикатора ERROR. Внешним источником питания может служить батарейка типа «Крона» 9V. Подсоедините батарейку к внешнему разъему и откройте сейф (пункт 1).

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,

обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:

тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru