# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТИЦИИ СЕЙФОВ «President»

(с электронным замком)

### Подготовка сейфа к эксплуатации:

- вставьте 4 батарейки тип АА  1.5 вольт.

- первоначальный код  - 1234.

1.КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

1.1. Нажмите «S» + «ваш код» + «Е» (на новом сейфе нажмите: «S» + «1234»  + «Е»). Если код введен правильно, то вы услышите дважды повторяющийся звуковой сигнал.

1.2. Поверните ключ направо (по часовой стрелке до упора).

Рекомендация: Откройте сейф заводским кодом 2- 3 раза для того, чтобы научиться открывать сейф.

ВНИМАНИЕ!

Если вы введете неправильный код 3 раза, то сейф заблокируется на 5 минут.

2.КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

2.1. Закройте дверь сейфа.

2.2. Поверните ключ влево (против часовой стрелки). Сейф закрыт.

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?

Вы должны знать две важные вещи перед установкой персонального кода:

- персональный код должен состоять из 4-8 цифр.

- после того как вы изменили код, не закрывайте дверь сейфа. Проверьте ваш новый код на открытой двери. Убедитесь, что вы твердо запомнили код.

3.1. Откройте дверь.

3.2. На задней стороне двери нажмите кнопку «Reset». После нажатия кнопки  «Reset» вы услышите двукратный звуковой сигнал.

3.3. Введите новый код.

3.4. Нажав на кнопку «Е», вы услышите трехкратный звуковой сигнал, подтверждающий удачную установку нового кода.

ВНИМАНИЕ!

Не удерживайте в нажатом состоянии  кнопку «Reset».

#### Когда надо менять батарейки?

При нажатии на клавиши замок будет подавать звуковые сигналы 4 - 5 раз.

Замок не будет работать до тех пор,  пока вы не замените батарейки.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,

обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:

тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru