СОДЕРЖАНИЕ:

- ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕЙФУ____________________________________________2

- ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА НА СЕЙФ____________3

- АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ_______________________________________________3

- АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ В СЛУЧАЕ РАЗРЯДКИ БАТАРЕЕК_________________4

- УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО СЛЕДА СЕЙФА____________________________4

- ПРОСМОТР ПРЕДЫДУЩЕГО КОНТРОЛЬНОГО СЛЕДА____________________5

- КОНТРОЛЬНЫЙ СЛЕД КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА_____________________6

- ПЕЧАТЬ НА ДИСПЛЕЙНОМ ПРОЦЕССОРЕ(DPU)__________________________6

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СЕЙФА__________________________________________7

- ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕЙФА______________________________________8

- ПЕРЕВОД ПАРАМЕТРОВ ИЗ СЕЙФА НА  КАРМАННЫЙ КОМПЬЮТЕР (PDA)__9

- ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕЙФА___________________________________________10

- ПЕРЕУСТАНОВКА КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА________________________11

- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ________________________________11

- ВКЛЮЧЕНИЕ СЕЙФА_________________________________________________12

  - 15 - 1ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕЙФА______________________________________________12

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПРИНТЕР DPU-414

1- ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕЙФУ

Для того чтобы работать на карманном компьютере в режиме СЕЙФ, мы должны подключиться к нему. Для подключения к любому СЕЙФУ придерживайтесь следующей инструкции:

Внимание: в дальнейшем мы не будем упоминать об этом этапе (введите им пользователя и пароль), но вы должно помнить, что всякий раз, когда вы подключаетесь к PDA, вы должны ввести ваше имя пользователя и пароль

2 – ПЕРЕДАЧА ПАРАМЕТРОВ С КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА НА СЕЙФ

3- АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

4 - АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ В СЛУЧАЕ РАЗРЯДКИ БАТАРЕЕК

Подсоедините панель батарей к разъему стандарта RS232 при помощи кабеля, как показано на рисунке. Далее следуйте инструкции «Аварийное открытие»

5 – УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО СЛЕДА СЕЙФА

Если мы нажмем на любую линию контрольного следа, то операция будет производиться внизу экрана.

6 - ПРОСМОТР ПРЕДЫДУЩЕГО КОНТРОЛЬНОГО СЛЕДА

Последние пять контрольных следов хранятся в памяти PDA, при желании мы можем вывести их на экран, при помощи приведенной ниже инструкции:

7 - КОНТРОЛЬНЫЙ СЛЕД КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА

Внимание: Если мы нажмем на любую линию контрольного следа, то мы получим информацию об имени пользователя, дате и времени проведения операции.

8 - ПЕЧАТЬ НА ДИСПЛЕЙНОМ ПРОЦЕССОРЕ (DPU 414)

Если мы хотим печатать непосредственно на принтере DPU нашего PDA, то мы должны выбрать эту функцию согласно приведенной ниже инструкции:

№ линии уведомления: здесь мы определяем номер линии, которую будем просматривать, когда будем собирать или просматривать контрольный след.

9 -    УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СЕЙФА

10 – ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕЙФА

Очень важно: сообщения обо всех осуществляемых нами изменениях в PDA должны поступать в программу ПК, поскольку, когда мы синхронизируем наш PDA с ПК, информация ПК имеет определяющее значение. Поэтому мы рекомендуем вам производить все изменения в программе ПК

Соедините PDA  с сейфом, параметры которого вы хотите изменить, далее работайте в соответствии с ниже приведенной инструкцией:

11. ПЕРЕВОД ПАРАМЕТРОВ ИЗ СЕЙФА В PDA

12 - ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕЙФА

13- ПЕРЕЗАГРУЗКА  PDA

Если в определенный момент PDA  не реагирует ни на какие действия, перезапустите его следующим образом.

- используя конец развернутой скрепки (или другой предмет без острого конца) плавно нажмите кнопку перезагрузки в отверстии на задней панели PDA.

14 – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ: если вы хотите увидеть больше информации о пользователе, нужно нажать на нее, и вы  увидите соответствующий экран.

15 - ВКЛЮЧЕНИЕ СЕЙФА

Если в течение 24 часов мы производим 200 операций в режиме Сейф, то ради безопасности Сейф отключен. В таком состоянии мы не можем производить какие-либо операции, мы должны подключить Сейф на PDA, согласно приведенной ниже инструкции.

15 – 1  ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕЙФА

Если мы хотим полностью отключиться от Сейфа, мы должны отключить его от режима работы. В этом случае мы уже не сможем проводить какие – либо операции.

Подключите PDA к Сейфу и следуйте инструкции:

Приложение А: принтер DPU-414

Если мы хотим распечатать какой-либо репортаж на нашем принтере, нам нужно задать ему конфигурацию.

Конфигурация осуществляется посредством следующих шагов:

1. Включите принтер и держите кнопку «ON LINE» нажатой, пока принтер не начнет выводить информацию.

Вы увидите «режим установки DIP SW», и «Dip SW-1» и всю параметризацию принтера.

В конце вы увидите сообщение:

Продолжить?:   нажмите «on-line SW»

Печатать?          Нажмите «Подача бумаги SW».

2. Нажмите кнопку ON LINE.

Вы увидите «Dip SW-1».

3. Продолжайте в следующей последовательности:

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

Вы увидите сообщение: «Продолжить? …  Нажмите….

4. Нажмите «ON LINE».

Вы увидите «Dip SW-2»

5. Продолжайте в следующей последовательности:

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

Вы увидите сообщение: «Продолжить? … Нажмите…

6.  Нажмите «ON LINE».

Вы увидите «Dip SW-3»

7. Продолжайте в следующей последовательности:

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «ON LINE»

- Нажмите «Подача»

Вы увидите сообщение: «Продолжить? … Нажмите ….»

8. Нажмите «ON LINE»

Вы увидите сообщение «Установка DIP SW завершена!!», сейчас вы можете напечатать все свои отчеты.

Если во время установки у Вас возникли ошибки, нужно повторить все шаги сначала.

# Text boxes

Введите имя пользователя и пароль

Нажмите кнопку «Установить»

Нажмите  «ОК»

13/02/2003

PDA 01

Имя пользователя:

Пароль:

Активировать

до: 30/12/2005

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление

доступа к коду дисплея да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом. PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Сейф 1000 Батарейка 60%

Состояние  не подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление

доступа к коду дисплея да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число попыток подсоединения                         2

Сейф  Состояние Батарейка

- 1000 устройство  не  подключено

- 2000 устройство  не  подключено

Печать

SEGURTEL

Удаление

ОК

Этот  Сейф

еще неустановлен

Неустановлен

ОК

Параметры 1

<<

>>

соединить

Состояние: подключен

Нажмите «Соединить»

Выберите Сейф, к  которому хотите подключиться

Параметры 1

Тип Сейфа

Нажмите PDA/ Сейф

Нажмите «Обновление»

Нажмите «ОК»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Проверка параметров

Кол соед.                        4      6

Число неудачных           3     2

попыток соединения

Код режима

деблокировки      в компьютере

МС 1                               11111

МС 2                               22222

Обновить

Печать

Проверка параметров

Кол соед.                        4      6

Число неудачных           3     2

попыток соединения

Код режима

ОК

Вы действительно хотите обновить?

Подтверждение

Отмена

Проверка параметров

Обновление параметров завершено.

Параметры

ОК

Нажмите  «ОК»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите «Аварийное открытие»

Нажмите «Контрольное подключение»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Контрольный след

Сейф          PDA

Нажмите «Сейф»

Контрольный след

Просмотреть       Собрать

Нажмите «Собрать»

Дата:         13/02/2003

Сейф          1000

Дата  Время  Оп-ция пользов. PDA

- 13/02 16:13:18     06 1 arfe

- 13/02 16:13:13     01

- 13/02 16:13:06      04  MC:2

- 13/02 16:12:59      01

- 13/02 16:12:51      13 1 arfe

- 13/02 16:12:15       13 1 arfe

- 13/02 15:51:14       13 1 arfe

1.Операция аварийн.открытия

Контрольный след

1. Операция аварийного открытия

Нажмите «Контрольное подключение»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите «Сейф»

Контрольный след

Нажмите «Просмотреть»

Контрольный след

Сейф               Дата Аудита

Контрольный след

1000                            13/02/2003

Выберите интересующий Вас контрольный след и нажмите «ОК»

Дата:         13/02/2003

Сейф          1000

Дата  Время  Оп-ция пользов. PDA

1.13/02 16:13:18    06 1 arfe

2. 13/02 16:13:13   01

3.13/02 16:13:06    04  MC:2

4.13/02 16:12:59    01

5.13/02 16:12:51    13 1 arfe

6.13/02 16:12:15    13 1 arfe

7.13/02 15:51:14    13 1 arfe

1Операция аварийн. открытия

Контрольный след

Нажмите «Контрольное подключение»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите «Сейф»

Контрольный след

Дата: 13/02/2003

PDA   01.PDA 01

Операция

- Открыть программное обеспечение (ПО)

- Выйти из ПО

- Установить контрольный след 1000

- Открыть ПО

- Выйти из ПО

- Установить контрольный след 1000

- Открыть ПО

Контрольный след

Просмотреть  Собрать

Просмотреть       Собрать

Нажмите на иконку

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите «Печать»

Пользователь U

PDA                 P

Печать             I

О                     A

Предпочтения

Принтер

Коммуникативные модели

Последова-       DPU-414

тельность

№ линии уведомления   50

Предпочтения

Отмена

ОК

Нажмите «Часы»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Контрольный след

Аварийное открытие

PDA:

13/02/2003      4:52pm

Сейф

13/02/2003    16:52pm

Обновить время?

Часы

Да

Нет

Нажмите «Установка»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Параметры 2

Измените параметры и нажмите «Далее» (стрелочки)

Измените параметры и нажмите «ОК»

Параметры 2

Сейф 1000

Основной код                  да

6

Карта                             Карта

Прерывание режима

Без кода пользователя

Рента

Язык                     английский

Звук                                     да

Основной код

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите «PDA/Сейф»

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Кол соед.                        4      6

Число неудачных           3     2

попыток соединения

Код режима

деблокировки      в компьютере

МС 1                               11111

МС 2                               22222

Проверка параметров

Нажмите «Обновить»

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Проверка параметров

Кол соед.                        4      6

Число неудачных           3     2

попыток соединения

Код режима

деблокировки      в компьютере

МС 1                               11111

МС 2                               22222

Подтвердить операцию?

ОК                   Отмена

Подтверждение

Нажмите «ОК»

Дата подключение к сейфу:

13/02/2003    15:48

Режим:       PDA → Сейф

Параметры Сейф PDA

Проверка параметров

Кол соед.                        4      6

Число неудачных           3     2

попыток соединения

Код режима

деблокировки      в компьютере

МС 1                               11111

МС 2                               22222

Обновление параметров завершено

ОК

Параметры

Нажмите «ОК»

Проверка параметров

Нажмите «Обновить»

Нажмите  «ОК»

Нажмите «Сейф/PDA»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA        PDA/сейф

Проверка параметров

Дата сейфа   13/02/2003  17:18

Операция:     сейф → PDA

Параметры    сейф PDA

Дата сейфа 13/02/2003 17:18

Операция:     сейф → PDA

Параметры    сейф PDA

Прерывание

режима            норм       без испол.

Язык                англ         исп

Звук                 да             нет

Прерывание

режима          норм.        Не использ.

Язык               англ          испанск.

Звук                да              нет

Карта              C илиK     Карта

Подтверждение

Отмена

ОК

печать

обновить

<<

Проверка параметров

Дата сейфа 13/02/2003 17:18

Операция:     сейф → PDA

Параметры    сейф PDA

Прерывание

Режима         норм         без испол.

Язык              англ          исп.

Звук               да               нет

Параметры

Нажмите «ОК»

Нажмите «Установка»

Подтвердить операцию?

Обновление параметров завершено

ОК

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA        PDA/сейф

Нажмите иконку

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Параметры 1

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Сейф – PDA оператор

Отключить ٧ D

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Параметры 1

Подтвердить операцию?

ОК                   Отмена

Подтверждение

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Параметры 1

Нажмите «ОК»

Нажмите «Отключить»

Нажмите «Установка»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Нажмите иконку

Параметры 1

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Сейф – PDA оператор

Нажмите «Оператор»/ «Включен»

Включен

Отключен

Нажмите «Установка»

Контрольный след

Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Нажмите иконку

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Параметры 1

Нажмите «Оператор»/ «Отключен»

Сейф 1000 Батарейка 90%

Состояние подключен

Пользователь знака:      6

Код дисплея:                   да

Осуществление доступа к коду дисплея                   да

Время визуализации  2сек

Режим

Блокирования Деблокир

Да              с пом PDA

Число неудачных попыток соединения           2

Сейф – PDA оператор

Включен

Отключен

КНОПКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Нажмите на «Пользователи»

ВНИМАНИЕ

Контрольный след

# Аварийное открытие

Установка

Пользователи

Часы

Сейф/PDA           PDA/Сейф

Информация о пользователе

Идентификатор пользователя             0

Пользователь       arfe

Уровень            4. менеджер

Описание     prueba arfa

Дата           03/09/2002

пользователи

1. arfa Prueba arfe

2. administr Администратор

3. nivel 1 usuario nivel 1

4. nivel 2 usuario nivel 2

5. nivel 3 usuario nivel 3

6. nivel 4 usuario nivel 4

<<

печать

<<